## Slide 1: 第3章 8086的指令系统
主讲人：荣生辉

## Slide 2: 3.2 8086的指令集
概述
8006的指令集从功能上包括六大类：
数据传送
算术运算
逻辑运算和移位
串操作
程序控制
处理器控制

## Slide 3: 第3章 8086的指令系统
数据传送指令

## Slide 4: 3.2 8086的指令集
数据传送指令
通用数据传送
输入输出
地址传送
标志位操作
…
特点：该类指令的执行对标志位不产生影响

## Slide 5: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
MOV指令
格式：
  MOV dest，src
操作：
  src
例：
  MOV AL，BL
dest

## Slide 6: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
MOV指令
注意点：
  两操作数字长必须相同；
  两操作数不允许同时为存储器操作数；
  两操作数不允许同时为段寄存器；
  在源操作数是立即数时，目标操作数不能是段寄存器；
  IP和CS不作为目标操作数，标志寄存器一般也不作为操作数在指令中出现。

## Slide 7: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
一般数据传送指令 MOV
判断下列指令的正确性：
  MOV AL，BX
  MOV AX，[SI]05H
  MOV [BX][BP]，BX
  MOV DS，1000H
  MOV DX，09H
  MOV [1200]，[SI]

## Slide 8: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
例：将(*)的ASCII码2AH送入内存数据段1000H开始的100个单元中。
题目分析：
  确定首地址
  确定数据长度
  写一次数据
  修改单元地址
  修改长度值
  判断写完否？
  未完继续写入，否则结束
1063H
100
1000H
┇
┇
2AH
数据段
2AH
2AH
2AH

## Slide 9: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
程序示例
START：MOV DI，1000H
MOV CX，64H
MOV AL，2AH
AGAIN：MOV [DI]，AL
INC DI ；DI+1
DEC CX ；CX-1
JNZ AGAIN ；CX≠0则继续
HLT

## Slide 10: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
上段程序在代码段中的存放形式，設CS=109EH，IP=0100H，则各条指令在代码段中的存放地址如下：
CS : IP 机器指令 汇编指令
109E：0100 B80010 MOV DI，1000H
109E：0103 . MOV CX，64H
109E：0105 . MOV AL，2AH
109E：0107 . MOV [DI]，AL
109E：0109 INC DI
109E：010A DEC CX
109E：010B JNZ 0107H
109E：010D HLT

## Slide 11: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（1）通用传送指令MOV
送上2AH后数据段中相应存储单元的内容改变如下：
DS：1000 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1010 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1020 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1030 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1040 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1050 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A-2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
DS：1060 2A 2A 2A 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
偏移地址[DI]

## Slide 12: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
掌握：
有关堆栈的概念
  栈顶、栈首、栈底
堆栈指令的操作原理
  执行过程，执行结果

## Slide 13: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
压栈指令 PUSH
格式: PUSH OPRD
出栈指令 POP
格式: POP OPRD
注意：先进后出，以字为单位
16位寄存器或
存储器两单元
16位寄存器或
存储器两单元

## Slide 14: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
压栈指令 PUSH
指令执行过程：
  SP-2 → SP
  操作数高字节 → SP+1
  操作数低字节 → SP
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位

## Slide 15: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
压栈指令 PUSH
设AX=1234H，SP=1200H，执行 PUSH AX 指令后堆栈区的状态：
1200H
┇
堆栈段
SP-2=11FEH
12H
34H
1200H
┇
堆栈段
12H 34H
AX
入栈后
入栈前

## Slide 16: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
出栈指令POP
指令执行过程：
SP
SP+1
SP ← SP+2
操作数低字节
操作数高字节
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位

## Slide 17: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
出栈指令POP
执行 POP AX指令后堆栈区的状态：

## Slide 18: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
出栈指令POP
12H
34H
11FEH
┇
堆栈段
代码段
PUSH
12 34
AX
SP+2
1200H
┇
出栈后
出栈前

## Slide 19: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
堆栈操作指令说明
  指令的操作数必须是16位的；
  操作数可以是寄存器或存储器两单元，但不能是立即数；
  不能从栈顶弹出一个字给CS；
  PUSH和POP指令在程序中一般成对出现；
  PUSH指令的操作方向是从高地址向低地址，而POP指令的操作正好相反。

## Slide 20: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（2）堆栈操作指令
堆栈操作指令示例
  PUSH AX
  PUSH BX
  PUSH WORD PTR[BX]
  …
  POP WORD PTR[BX]
  POP AX
  POP BX
如此，会使AX和BX的内容互换

## Slide 21: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（3）交换指令
格式：
XCHG REG，MEM/REG
注：
  两操作数必须有一个是寄存器操作数
  不允许使用段寄存器。
例：
  XCHG AX，BX
  XCHG [2000]，CL

## Slide 22: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（4）换码（查表）指令
格式：
XLAT
说明：
  用BX的内容代表表格首地址，AL内容为表内位移量，BX+AL得到要查找元素的偏移地址
操作：
  将BX+AL所指单元的内容送AL

## Slide 23: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（4）换码（查表）指令
XLAT指令示例
数据段中存放有一
张ASCII码转换表，设首地
址为2000H，现欲查出表中
第11个代码的ASCII码。
30
31
32
...
39
41
42
...
45
46
2000H+0
2000H+11
‘0’
‘1’
‘2’
‘9’
‘A’
‘B’
‘E’
‘F’

## Slide 24: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（4）换码（查表）指令
XLAT指令示例
可用如下指令实现：
  MOV BX，2000H ；BX←表首地址
  MOV AL，0BH ；AL←序号
  XLAT ；查表转换
执行后：AL = 42H
还可用其他方法实现，如：
  MOV BX，2000H
  MOV AL，[BX+0BH]

## Slide 25: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（5）字位扩展指令
将符号数的符号位扩展到高位；
指令为零操作数指令，采用隐含寻址，隐含的操作数为AX及AX，DX
无符号数的扩展规则为在高位补0。

## Slide 26: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（5）字位扩展指令
字节到字的扩展指令
格式：CBW
操作：将AL内容扩展到AX
规则：
  若最高位=1，则执行后AH=FFH
  若最高位=0，则执行后AH=00H

## Slide 27: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（5）字位扩展指令
字到双字的扩展指令
格式：CBD
操作：将AX内容扩展到DX AX
规则：
  若最高位=1，则执行后DX=FFFFH
  若最高位=0，则执行后DX=0000H

## Slide 28: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（5）字位扩展指令
判断以下指令执行结果：
  MOV AL，44H
  CBW
  MOV AX，0AFDEH
  CWD
  MOV AL，86H
  CBW

## Slide 29: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（6）输入输出指令
专门面向I/O端口操作的指令
指令格式：
  输入指令： IN acc，PORT
  输出指令 ：OUT PORT，acc
端口地址

## Slide 30: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（6）输入输出指令
根据端口地址码的长度，指令具有两种不同的端口地址表现形式。
直接寻址
  端口地址为8位时，指令中直接给出8位端口地址；
  寻址256个端口。
间接寻址
  端口地址为16位时，指令中的端口地址必须由DX指定；
  可寻址64K个端口。

## Slide 31: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（6）输入输出指令
IO指令示例
  IN AX，80H
  MOV DX，2400H
  IN AL，DX
  OUT 35H ，AX
  OUT AX，35H

## Slide 32: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（6）输入输出指令
注意
只能用累加器AX作为IO过程的机构，不能用其他寄存器代替。
直接IO寻址的范围为0~255；间接IO寻址的范围为0~FFFFH
只用间接IO寻址时，特别要注意，只能使用DX寄存器，而不能使用其它寄存器。

## Slide 33: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
取有效偏移地址指令LEA
*LDS指令
*LES指令

## Slide 34: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
取偏移地址指令LEA
操作：将变量的16位偏移地址取出送目标寄存器。当程序中用符号地址表示内存偏移地址时，常使用该指令。
格式： LEA REG，MEM
指令要求：源操作数必须是一个存储器操作数，目标操作数通常是间址寄存器。

## Slide 35: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
取偏移地址指令LEA
比较下列指令：
MOV SI，DATA1
LEA SI，DATA1
MOV BX，[BX]
LEA BX，[BX]
┇
┇
┇
DATA1
符号地址
12H
34H
1100H
88H
77H
BX=1100H
执行结果：SI=1234H
执行结果：SI=DATA1
执行结果：BX=7788H
执行结果：BX=1100H

## Slide 36: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LEA指令
例：设（BX）=0400H，（SI）=003CH
LEA BX，[BX+SI+0F62H]
执行指令后：
EA=（BX）+（SI）+0F62H
=0400H+003CH+0F62H=139EH

## Slide 37: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LEA指令在程序中的应用
例：将数据段中首地址为MEM1 的50个字节的数据传送到同一逻辑段首地址为MEM2的区域存放。编写相应的程序段 。

## Slide 38
开 始
取源地址
取目标地址
送数据块长度到CL
传送一个字节
修改地址指针
修改计数值
计数值=0？
结 束
N
Y

## Slide 39: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LEA指令在程序中的应用
START: LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CL，50
NEXT: MOV AL，[SI]
MOV [DI]，AL
INC SI
INC DI
DEC CL
JNZ NEXT
┇
┇
┇
MEM1
12H
34H
MEM2

## Slide 40: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LDS (Load pointer using DS)
格式：LDS reg, mem32
执行：（reg）←（EA）
（DS）←（（EA）+2）
功能：将指令指定32位地址指针送指令指定寄存器和DS。
将指令指定mem32单元的前两个单元内容(16位偏移量)装入指定通用寄存器，把后两个单元内容(段地址) 装入到DS段寄存器。

## Slide 41
例:
假设： (DS)=C 000H
指令: LDS SI, [0010H]
执行指令后:
(SI)=0180H
(DS)=2000H

## Slide 42: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LES (Load pointer using ES)
格式：LES reg16, mem32 ；
（reg16/32）←（EA）
（ES）←（（EA）+2））
功能：把源操作数指定的4个相继字节送指令指定的寄存器 及ES寄存器中。

## Slide 43: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（7）地址传送指令
LES (Load pointer using ES)
此指令常常指定DI寄存器。将指令指定mem32单元的前两个单元内容(16位偏移量)装入指定通用寄存器，把后两个单元内容(段地址) 装入到ES段寄存器。用于写远地址指针。

## Slide 44
例:
假设： (DS)=B 000H
(BX)=080AH
指令: LES DI, [BX]
执行指令后:
(DI)=05A2H
(ES)=4000H

## Slide 45: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（8）标志传送指令
LAHF
SAHF
PUSHF
POPF
隐含操作数AH
隐含操作数FLAGS

## Slide 46: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（8）标志传送指令
LAHF （Load AH with Flag Register）
操作：
  将FLAGS的低8位装入AH
CF
AF
ZF
CF
….
AH
FLAGS
D15
D0
D7
D0

## Slide 47: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（8）标志传送指令
SAHF （Store AH to Flag Register）
操作：
  执行与LAHF相反的操作，AH的内容送入FLAGS的低8位。

## Slide 48: 3.2 8086的指令集
数据传送指令——（8）标志传送指令
PUSHF，POPF
操作：
  针对FLAGS的堆栈操作指令， 将标志寄存器压栈或从堆栈弹出。

## Slide 49: 第3章 8086的指令系统
算术运算指令

## Slide 50: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——概述
内容：提供加、减、乘、除、转换五种基本算术操作;
利用十进制调整指令和ASCII调整指令对BCD码表示的十进制数进行算术运算；
对带符号数与无符号数进行乘、除运算。

## Slide 51: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——概述
（一）加法指令（Addition)
（二）减法指令（Subtraction)
（三）乘法指令（Multiplication)
（四）除法指令（Division)
（五） BCD码运算指令

## Slide 52: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——概述
特点：大部分都影响标志位,不同指令影响不同:
(1) 加、减法指令影响 SF,ZF,AF,PF,CF,OF;
(2) 加1和减1指令不影响CF;
(3) 乘法指令影响CF,OF;
(4) 除法指令使大部分标志位的状态不确定;
(5) 对BCD码调整指令对标志位的影响不同;

## Slide 53: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——概述
  8位二进制数可以表示十进制数的范围：
8位无符号十进制数的范围：0～255
8位带符号十进制数的范围：－128～＋127
16位二进制数可以表示十进制数的范围:
16位无符号十进制数的范围：0～65535
16位带符号十进制数的范围：－32768～＋32767

## Slide 54: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——概述
字长为 n 位的带符号数，补码能表示范围为:
-2 n-1 ~+2 n-1 –1
如果运算结果超出该范围，叫补码溢出，简称溢出。

## Slide 55: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——概述
以8位二进制数为例分析一下数的溢出与进位情况：
下面分4种情况加以讨论：
（1） 带符号数和无符号数都不溢出
（2） 无符号数溢出
（3） 带符号数溢出
（4） 带符号数和无符号数都溢出

## Slide 56
（1） 带符号数和无符号数都不溢出
。
二进制数
看作无符号数
看作带符号数
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
+
0
0
0
0
1
1
1
1
4
11
+
15
+ 4
+1 1
+
+1 5
相
加
标志
CF=0,OF=0
CF=0
OF=0
溢出
不溢出
不溢出
同符号数相加，
结果符号与其相同

## Slide 57
（2） 无符号数溢出
二进制数
看作无符号数
看作带符号数
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
+
0
0
0
0
0
0
1
0
7
251
+
258
+ 7
- 5
+
+ 2
相
加
标志
CF=1, OF=0
CF=1
OF=0
溢出
溢出
若考虑进位
所代表的数值，
结果正确
不溢出
异号数相加
不可能有溢出
CF=1

## Slide 58
（3） 带符号数溢出
二进制数
看作无符号数
看作带符号数
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
+
1
0
0
0
0
1
0
1
9
124
+
133
+ 9
+1 2 4
+
+1 3 3
相
加
标志
CF=0, OF=1
CF=0
溢出
不溢出
溢出
正正相加，结果为负
结果错
OF=1

## Slide 59
（4） 带符号数和无符号数都溢出
二进制数
看作无符号数
看作带符号数
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
+
0
1
1
1
1
1
0
0
135
245
+
380
－121
- 11
+
－132
相
加
标志
CF=1, OF=1
CF=1
OF=1
溢出
溢出
若考虑进位CF
所代表的数值，
结果正确
溢出
负负相加，结果为正
结果错
CF=1

## Slide 60: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——概述
结论：
（1）带符号数相加溢出
根据OF判断带符号数产生溢出？
OF=1 同符号数相加，结果符号与其相反，产生溢出；
（结果是错误的）
OF=0 没有产生溢出；
（结果是正确的）
（2）无符号数相加溢出
根据CF判断无符号数产生溢出？
CF=1无符号数相加产生溢出,但考虑进位所代表的数值后，结果并没有错。

## Slide 61: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——概述
结论：
（2）无符号数相加溢出
根据CF判断无符号数产生溢出？
CF=1无符号数相加产生溢出,但考虑进位所代表的数值后，结果并没有错。

## Slide 62: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
普通加法指令 ADD
带进位位的加法指令 ADC
加1指令INC
注意：加法指令对操作数的要求与MOV指令相同

## Slide 63: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
ADD 指令
格式：
  ADD OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1+OPRD2
OPRD1
ADD指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响

## Slide 64: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
ADD 指令
例：ADD CX,1000H ;寄存器+立即数
ADD DX,SI ;寄存器+寄存器
ADD [BX+DI]，AX ;寄存器+存储器
ADD AX，[BX+2000H] ;存储器+寄存器
ADD BYTE PTR[DI],30H ;存储器+立即数
指令执行后6个状态标志位的状态如何变化？

## Slide 65: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
ADD 指令
01111000
+ 10011001
00010001
1
标志位状态： CF= SF=
AF= ZF=
PF= OF=
1
0
1
0
1
0

## Slide 66
例 MOV AL,7EH ;(AL)=7EH
MOV BL, 5BH ;(BL)=5BH
ADD AL,BL ;(AL)=7EH+5BH=D9H
影响标志位的情况:
SF=1 , 结果最高位＝1
ZF=0 ，结果不等于0
AF=1 ，D3 位向D4 有进位
PF=0 ，”1”的个数为奇数
CF=0 ，无进位
OF=1 ，和超过＋127
（两个正数相加，结果为负；反之亦是）

## Slide 67: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
特点：
可以进行8位、16位的无符号数和带符号数的加法运算；
源操作数和目标操作数不能同时为存储器, 不能为段寄存器；

## Slide 68: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
指令影响标志位的情况：
OF=1，8位带符号数相加，和超出范围（－128～＋127）,
16位带符号数相加，和超出范围(-32768~+32767);
CF=1, 8位无符号数相加，和超过255，
16位无符号数相加，和超过65535。
其他条件标志（SF,AF,PF,ZF)根据定义设定。

## Slide 69: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
ADD 指令
示例：求取斐波那契数列的前10个数。
      F(1)=1; F(2) =1;
      F(n)=F(n-2)+F(n-1)

## Slide 70: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
ADC 指令
指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与ADD指令完全一样
指令的操作：
  OPRD1+OPRD2+CF OPRD1
ADC指令多用于多字节数相加，使用前要先将CF清零。
  CF: 进位标志CF的现行值(上条指令CF值)

## Slide 71: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
ADC 指令
  类型举例：
  ADC CX, 300 ;寄存器+立即数+CF
  ADC AL, BL ;寄存器+寄存器+CF
  ADC DX, COUNT[SI] ;寄存器+存储器＋CF
  ADC BLOCK[DI], BX ;存储器+寄存器+CF
  ADC BYTE PTR MEM, 6 ;存储器+立即数+CF

## Slide 72
用途举例：
计算两个多字节数相加 3B74AC60F8H+20D59E36C1H=?
两个多字节数存放在：
DATA1,DATA2的开始单元。
流程图
多字节数内存存放

## Slide 73
程序：
START: MOV CX, 5
MOV SI, 0 ; 清SI
CLC ；清CF
NEXT: MOV AL, [SI+DATA2]
ADC [SI+DATA1], AL
INC SI ;(SI)+1  (SI)
DEC CX ;(CX)-1 (CX)
JNZ NEXT ;(CX)0转
HLT ；停机

## Slide 74: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
INC 指令
格式：
INC OPRD
操作：
OPRD+1 OPRD
常用于在程序中修改地址指针
标志位影响情况：影响SF,ZF,AF,PF,OF。
不影响CF。

## Slide 75: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（1）加法指令
INC 指令
操作数类型：可以是寄存器，存储器。不能是段寄存器。
例：
INC DL ; 8位寄存器＋1
INC SI ；16位寄存器＋1
INC BYTE PTR [BX][SI] ；存储器＋1（字节操作）
INC WORD PTR [DI] ；存储器＋1（字操作）
INC DS ; 错

## Slide 76: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
普通减法指令SUB
考虑借位的减法指令SBB
减1指令DEC
比较指令CMP
求补指令NEG
减法指令对操作数的要求与对应的加法指令相同

## Slide 77: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
SUB指令
格式：
  SUB OPRD1，OPRD2
操作：
  OPRD1 － OPRD2 OPRD1
注：对标志位的影响与ADD指令同

## Slide 78: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
SUB指令
例： SUB AL,37H ;寄存器-立即数
SUB EBX,EDX ;寄存器-寄存器
SUB CX, VAR1 ;寄存器-存储器
SUB ARRAY[SI], AX ;存储器-寄存器
SUB WORD PTR [BX][DI],512H;存储器减立即数
这种指令影响标志位: AF、CF、OF、PF、SF、ZF标志。

## Slide 79: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
SBB指令
指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与SUB指令完全一样
指令的操作：
  OPRD1 － OPRD2 － CF OPRD1
CF: 进位标志CF的现行值(上条指令CF值)

## Slide 80: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
SBB指令
用途：用于多字节数相减
例： SBB BX,100H ;寄存器-立即数 -CF
SBB ECX,EDX ;寄存器-寄存器-CF
SBB AL, [SI+DATA1] ;寄存器-存储器-CF
SBB [BP+DISP], BL ;存储器-寄存器-CF
SBB BYTE PTR [SI+6],96H;存储器-立即数-CF

## Slide 81: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
SBB指令
  多字节数的加减综合举例
例：x、y、z均为32位数，分别存放在地址为X, X+2；Y,Y+2；Z,Z+2的存储单元中，用指令序列实现wx+y+24-z，结果放在W, W+2单元中

## Slide 82: 多字节数的加减综合举例
MOV AX, X
  MOV DX, X+2
  ADD AX, Y
  ADC DX, Y+2 ; x+y
  ADD AX, 24
  ADC DX, 0 ; x+y+24
  SUB AX, Z
  SBB DX, Z+2 ; x+y+24-z
  MOV W, AX
  MOV W+2, DX ; 结果存入W, W+2单元
  说明：低16位加减用不带进位的指令；
  高16位的加减用带进位的指令

## Slide 83: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
DEC指令
格式：
  DEC OPRD
操作：
  OPRD － 1 OPRD
指令对操作数的要求与INC相同
指令常用于在程序中修改计数值

## Slide 84: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
NEG指令
格式：
  NEG OPRD
操作：把操作数按位求反后末位+1。
  0FFFFH - OPRD +1 OPRD
8/16位寄存器或存储器操作数

## Slide 85
应用举例：求绝对值
在内存中，
从AREA1开始存放100个带符号数。
求各数的绝对值，并存于AREA2开始的单元。
流程图

## Slide 86
程序：
START: LEA SI, AREA1
LEA DI, AREA2
MOV CX, 100
CHECK: MOV AL, [SI]
OR AL, AL ;(AL)内容不变，置标志
JNS NEXT ；SF=0转NEXT
NEG AL ;负数，求其正数的补码
NEXT: MOV [DI], AL ；送目标
INC SI
INC DI
DEC CX
JNZ CHECK
HLT

## Slide 87: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
CMP指令
格式：
  CMP OPRD1，OPRD2
操作：OPRD1 －OPRD2 （相减）
指令执行的结果不影响目标操作数，仅影响标志位

## Slide 88: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
CMP指令
例：
  CMP AL,0AH ;寄存器与立即数比较
  CMP ECX, EDI ;寄存器与寄存器比较
  CMP AX, AREA1 ;寄存器与存储器比较
  CMP [BX+5], ESI ;存储器与寄存器比较
  CMP WORD PTR [GAMMA],100H;存储器与立即数比较

## Slide 89: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
CMP指令
用途： 用比较指令来比较两个数之间的关系：
两者是否相等，两个数中哪个大。
（1） 根据ZF标志，判断两者是否相等；
（2） 根据CF标志， 判断两个无符号数的大小；
（3） 用SF、OF标志，判断二个带符号数的大小。

## Slide 90
（1） 根据ZF标志，可判断两者是否相等
例： CMP AX, BX
ZF=1,结果为0，两者相等
ZF=0, 结果不为0，两者不相等
（2） 根据CF标志， 判断两个无符号数的大小
例： 比较AX , BX寄存器, 将大数  （AX）
…
CMP AX，BX
JNC NEXT ; CF=0转NEXT
XCHG AX，BX
NEXT：……
结论：CF=0 ,(AX) > (BX); CF=1, (AX) < (BX)

## Slide 91
设：被比较二个带符号数分别为 : A、B
分四种情况讨论：
 A>0, B>0
 A<0, B<0
 A>0, B<0
 A<0, B>0
（3） 用SF、OF标志，判断二个带符号数的大小

## Slide 92
四种情况讨论(操作数以8位为例）:
A
B
CMP A, B
结论
7
5
A>0,B>0
SF=0，OF=0 则：A>B
5
7
情
况
A>0, B>0
SF=1，OF=0 则：A<B
－5
2
5
－7
－2
-5
-7
1
-7
-5
-5
-(-7)
+2
A<0,B<0
SF=1，OF=0 则：A<B
A<0,B<0
SF=0，OF=0 则：A>B
-7
-(-5)
-2
3
+127
-63
A>0,B<0
OF=1,SF=1 则：A>B
+127
-(-63)
+190
4
-63
+127
A<0,B>0
SF=0，OF=1 则：A<B
-63
-(+127)
-190
7
-5
2

## Slide 93
分析以上四种情况得出如下结论：
OF=0 时： SF=0， 则：A>B SFOF=0
SF=1， 则：A<B SFOF=1
OF=1时： SF=1 , 则：A>B SFOF=0
SF=0，则：A<B SFOF=1
结论：若 SFOF=0 ，则A>B
SFOF=1 ，则A<B

## Slide 94: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
CMP指令
根据ZF判断两个数是否相等。若ZF=1,则两数相等。
两个无符号数的比较：
CMP AX，BX
若 AX > BX
若 AX < BX
CF=0
CF=1

## Slide 95: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（2）减法指令
CMP指令
两个带符号数的比较
CMP AX，BX
两个数的大小由OF和SF共同决定
OF和SF状态相同 AX > BX
OF和SF状态不同 AX < BX

## Slide 96
带符号数找最大值
若自BLOCK开始的内存缓冲区中，有100个带符号16位数。找出最大值。并存放到MAX单元中。
CMP指令应用举例：
比较指令在使用时，一般在其后紧跟一条条件转移指令，根据比较结果决定转向。
思路：
  第一个数取出 ( AX)，
  取出第二个数（第二个字单元内容）与(AX)比较 ：
（AX）>第二个数，不做交换，
否则，（第二个字单元内容）  （AX）。
  再取第三个数，
…
  经过99次比较，在（AX）中得到最大数。
…

## Slide 97
编程： …
MOV BX，OFFSET BLOCK
MOV AX，[BX]
INC BX
INC BX
MOV CX，99
AGAIN：CMP AX，[BX]
JG NEXT ；如AX>BX，则转NEXT
MOV AX，[BX]
NEXT: INC BX
INC BX
DEC CX
JNE AGAIN
MOV MAX，AX ；MAX单元存放最大值
…

## Slide 98: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（3）乘法指令
无符号的乘法指令MUL
*带符号的乘法指令IMUL
注意点：
  乘法指令采用隐含寻址，隐含的是存放被乘数的累加器AL或AX及存放结果的AX，DX.

## Slide 99: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（3）乘法指令
无符号乘法指令MUL
格式：
MUL OPRD
不能是立即数
操作：
OPRD为字节数
OPRD为16位数
AL×OPRD
AX×OPRD
DX AX
AX

## Slide 100: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（3）乘法指令
无符号乘法指令MUL
指令示例：MUL BYTE PTR[BX]
┇
BX
XXH
AL ×XXH
AX

## Slide 101: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（4）除法指令
无符号除法指令
格式：
  DIV OPRD
有符号除法指令
格式：
  IDIV OPRD
  操作与DIV类似。商及余数均为有符号数,且余数符号总是与被除数符号相同。

## Slide 102: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（4）除法指令
若OPRD是字节数
执行：AX/OPRD
结果：
  AL=商 AH=余数
若OPRD是双字节数
执行： DX AX/OPRD
结果：
  AX=商 DX=余数
指令要求被除数是除数的双倍字长

## Slide 103: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（5）BCD码调整指令
专用于对BCD码运算的结果进行调整
包括：DAA/AAA、DAS/AAS、AAM、AAD
均为隐含寻址，隐含的操作数为AL和AH
为何要对BCD码的运算结果进行调整？
BCD码本质上是十进制数，即应遵循逢十进一的规则。而计算机是按二进制（十六进制）进行运算，并未按十进制规则进行运算。

## Slide 104: 3.2 8086的指令集
算术运算指令——（5）BCD码调整指令
将指令执行的二进制运算结果调整为压缩BCD码或扩展BCD码表示的十进制数。
共6条，均为隐含寻址方式，隐含的操作数是 AL或AL、AH;
不能单独使用，要紧跟在相应的算术运算指之后；

## Slide 105: 第3章 8086的指令系统
逻辑位移指令

## Slide 106: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——概述
逻辑运算
  与，或，非，异或
移位操作
  非循环移位，循环移位

## Slide 107: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——概述
逻辑运算指令对 操作数的 要求大多与MOV指令 相同。
“非”运算指令 要求操作数 不能是立即数；
除“非”运算指令 外，其余指令的执行都会使标志位OF=CF=0

## Slide 108: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“与”指令
AND指令
格式：
  AND OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数相“与”，结果送目标地址。

## Slide 109: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“与”指令
实现两操作数 按位相与的 运算
  AND BL，[SI]
使目标操作数的 某些位不变，某些位清零
  AND AL，0FH
在操作数 不变的 情况下使CF和OF清零
  AND AX，AX

## Slide 110: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“与”指令
编程示例：从地址为3F8H 端口中读入一个字节数，如果该数 bit1位为1，则可从38FH端口将DATA为首地址的 一个字输出，否则就不能进行数 据传送。编写相应的程序段。

## Slide 111
开 始
取待输出数的偏移地址
读入状态字
测试bit1位状态
Bit1=1？
取输入口地址
取输出口地址
输出一个字
N
Y

## Slide 112: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“与”指令
START：LEA SI，DATA
MOV DX，3F8H
WATT：IN AL，DX
AND AL，02H
JZ WATT ；ZF=1转移
MOV DX，38FH
MOV AX，[SI]
OUT DX，AX

## Slide 113: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“或”指令
OR指令
格式：
  OR OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数相“或”，结果送目标地址

## Slide 114: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“或”指令
实现两操作数 相 “或”的 运算
  OR AX，[DI]
使某些位不变，某些位置“1”
  OR CL，0FH
在不改变操作数的 情况下使OF=CF=0
  OR AX，AX

## Slide 115: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“或”指令
“或”指令的应用例
OR AL，AL
JPE GOON
OR AL，80H
GOON：….
PF=1转移

## Slide 116: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“或”指令
“或”指令的应用例
将一个二进制数9变为字符‘9’
如何实现？

## Slide 117: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“非”指令
NOT指令
格式：
  NOT OPRD
操作：
  操作数按位取反再送回原地址
注：指令中的操作数不能是立即数，指令的执行对标志位无影响 例：NOT BYTE PTR[BX]

## Slide 118: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“异或”指令
NOT指令
格式：
  XOR OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数相“异或”，结果送目标地址
例：XOR BL，80H
XOR AX，AX

## Slide 119: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“测试”指令
TEST指令
格式：
  TEST OPRD1，OPRD2
操作：
  执行“与”运算，但运算的结果不送回目标地址，其执行只会影响标志位。
应用：常用于测试某些位的状态

## Slide 120: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——“测试”指令
程序示例：从地址为3F8H的 端口中读入一个字节数，当该数的 bit1， bit3， bit5位同时为1时，可从38FH端口将DATA为首地址的一个字输出，否则就不能进行数 据传送。编写相应的 程序段。

## Slide 121
LEA SI，DATA
MOV DX，3F8H
WATT：IN AL，DX
MOV DX，38FH
MOV AX，[SI]
OUT DX，AX
AND AL，2AH
CMP AL，2AH
JNZ WATT
TEST AL，02H
JZ WATT ；ZF=1转移
TEST AL，08H
JZ WATT
TEST AL，20H
JZ WATT
AND AL，2AH
XOR AL，2AH
JNZ WATT

## Slide 122: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——移位指令
非循环移位指令
循环移位指令
注：
移动一位时由指令直接给出；
移动两位及以上，则移位次数由CL指定。

## Slide 123: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（1）非循环移位指令
逻辑左移
算术左移
逻辑右移
算术右移

## Slide 124: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（1）非循环移位指令
左移指令
  算术左移指 令：
SAL OPRD，1
SAL OPRD，CL
  逻辑左移指 令：
SHL OPRD，1
SHL OPRD，CL
有符号数
无符号数

## Slide 125: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（1）非循环移位指令
逻辑右移指令
格式：
SHR OPRD，1
SHR OPRD，CL
无符号数的右移
0
CF

## Slide 126: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（1）非循环移位指令
逻辑右移指令
MOV AL，68H
MOV CL，2
SHR AL，CL
0
CF
0 1 1 0 1 0
AL
0
0
0
0 0 1 1 0 1 0 0
AL
CF
0
0
0 0 0 1 1 0 1 0
AL
CF
0
0
移动1次
移动2次

## Slide 127: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（1）非循环移位指令
算术右移指令
格式：
SAR OPRD，1
SAR OPRD，CL
有符号数的右移
CF

## Slide 128: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（2）循环移位指令
不带进位位的循环移位
带进位位的循环移位
左移 ROL
右移 ROR
左移 RCL
右移 RCR
指令格式、对操作数的要求与非循环移位指令相同

## Slide 129: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（2）循环移位指令
不带进位位的循环移位
CF
CF

## Slide 130: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（2）循环移位指令
带进位位的循环移位
CF
CF

## Slide 131: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（2）循环移位指令
循环移位指令应用
  用于对某些位状态的测试；
  高位部分和低位部分的交换；
  与非循环移位指令一起组成32位或更长字长数的移位。

## Slide 132: 3.2 8086的指令集
逻辑位移指令——（2）循环移位指令
循环移位指令应用
  将1000H开始存放的4个
  压缩BCD码转换为ASCII
  码存放在3000H开始的
  单元中去。
┇
┇
12H
34H
56H
78H
┇
1000H
3000H

## Slide 133
START:MOV SI,1000H
MOV DI,3000H
MOV CX,4
NEXT:MOV AL,[SI]
MOV BL,AL
AND AL,0FH
OR AL,30H
MOV [DI],AL
INC DI
MOV AL,BL
PUSH CX
MOV CL,4
SHR AL,CL
OR AL,30H
MOV [DI],AL
INC DI
INC SI
POP CX
DEC CX
JNZ Next
HLT

## Slide 134: 第3章 8086的指令系统
串操作指令

## Slide 135: 3.2 8086的指令集
串操作指令——概述
针对数据块或字符串的操作；
可实现存储器到存储器的数据传送；
待操作的数据串称为源串，目标地址称为目标串。指令一起组成32位或更长字长数的移位。

## Slide 136: 3.2 8086的指令集
串操作指令——概述
源串一般存放在数据段，偏移地址由SI指定。允许段重设；目标串必须在附加段，偏移地址由DI指定；
指令自动修改地址指针，修改方向由DF决定。
DF=0
DF=1
数据块长度值由CX指定，可增加自动重复前缀以实现自动修改CX内容。
增地址方向；
减地址方向；

## Slide 137: 3.2 8086的指令集
串操作指令——重复前缀
无条件重复
  REP
条件重复
  REPE 相等重复
  REPZ 为零重复
  REPNE 不相等重复
  REPNZ 不为零重复
CX≠0 ZF=1
CX≠0 ZF=0
CX≠0 重复

## Slide 138: 串操作指令流程(以传送操作为例)
取源串地址
取目标串地址
设串长度
传送一个字节或字
修改地址指针
修改串长度值
传送完否？
N
Y
设操作方向

## Slide 139: 3.2 8086的指令集
串操作指令
串传送 MOVS
串比较 CMPS
串扫描 SCAS
串装入 LODS
串送存 STOS

## Slide 140: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（1）串传送指令
格式：
MOVS OPRD1，OPRD2
MOVSB
MOVSW
串传送指令常与无条件重复前缀连用

## Slide 141: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（1）串传送指令
对比用MOV指令和MOVS指令实现将200个字节数据从内存的一个区域送到另一个区域的程序段。
用串传送指令实现200个字节数据的传送：
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CX，200
CLD
REP MOVSB
HLT

## Slide 142: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（2）串比较指令
格式：
CMPS OPRD1，OPRD2
CMPSB
CMPSW
串比较指令常与条件重复前缀连用，指令的执行不改变操作数，仅影响标志位。
前缀的操作对标志位不影响。

## Slide 143: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（2）串比较指令
测试200个字节数据是否传送正确：
LEA SI，MEM1
LEA DI，MEM2
MOV CX，200
CLD
REPE CMPSB
TEST CX，00FFH
JZ STOP
DEC SI
MOV AL，[SI]
MOV BX，SI
STOP：HLT

## Slide 144: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（3）串扫描指令
格式：
SCAS OPRD
SCASB
SCASW
执行与CMPS指令相似的操作，只是这里的源 操作数是AX或AL。
常用于在指定存储区域中寻找某个关键字。
目 标
操作数

## Slide 145: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（4）串装入指令
格式：
LODS OPRD
LODSB
LODSW
操作：
  对字节：
  对 字：
源操作数
[DS:SI]
[DS:SI]
AL
AX

## Slide 146: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（4）串装入指令
用于将内存某个区域的数据串依次装入累加
器，以便显示或输出到接口。
LODS指令一般不加重复前缀。

## Slide 147: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（5）串存储指令
格式：
STOS OPRD
STOSB
STOSW
操作：
  对字节： AL
  对 字： AX
[ES:DI]
[ES:DI]
目 标
操作数

## Slide 148: 3.2 8086的指令集
串操作指令——（5）串存储指令
常用于将内存某个区域置同样的值
此时：将待送存的数据放入AL（字节数）或AX（字数据）；确定操作方向（增地址/减地址）和区域大小（串长度值）；使用串存储指令+无条件重复前缀，实现数据传送。

## Slide 149: 串存储指令例:内存某个区域清零
将内存某单元清零
设计思想：
区域首地址送ES：DI
串长度送CX
置方向标志DF
0送累加器AL
执行串送存指令

## Slide 150: 第3章 8086的指令系统
程序控制指令

## Slide 151: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——概述
程序控制转移指令分为：
  转移指令
  循环控制指令
  子程序调用和返回指令
  中断指令
  处理器控制指令

## Slide 152: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——概述
程序控制类指令的本质是：控制程序的执行方向
决定程序执行方向的因素：CS，IP
控制程序执行方向的方法：
  修改CS 和IP ，则程序转向另一个代码段执行；
  仅修改IP，则程序将改变当前的执行顺序，转向本代码段内其它某处执行。

## Slide 153: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——概述
1 、顺序执行
CPU取来一条指令后，自动将IP的值加上该指令的字节数， 使IP顺序指向下一条指令， CPU取来紧接着的指令执行。 (此时IP的变化由CPU内部的硬件自动完成)

## Slide 154: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——概述
2 、非顺序执行
通过控制转移指令改变CS和IP的值，使程序产 生分支、调用结构。例：比较(AX)、(BX)的大小，将大数存于（ max ）单元。
CMP AX, BX
JG great
XCHG AX, BX
great: MOV [max], AX

## Slide 155: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
通过修改指令的偏移地址或段地址及偏移地址实现程序的转移
  转移指令的实质：改变IP(或CS)的内容。
  所有转移指令不会影响标志位。
  分为无条件转移和条件转移两种。

## Slide 156: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
通过修改指令的偏移地址或段地址及偏移地址实现程序的转移
无条件转移指令：
无条件转移到目标地址，执行新的指令
有条件转移指令：
在具备一定条件的情况下转移到目标地址

## Slide 157: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令JMP
本指令无条件转移到指定的目标地址,以执行从该地址开始的程序段。根据设置CS、IP的方法，JMP指令分成4种情况。
① 段内直接转移：
指令中给出的8/16位的位移量加到IP。CS保持不变。

## Slide 158: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
② 段内间接转移：
REG/MEM中的16位偏移地址送IP。CS保持不变。
③ 段间直接转移
指令中给出的16位的段和16位的偏移地址送到CS和IP。
④ 段间间接转移
MEM中给出的16位的段和16位的偏移地址送到CS和IP。

## Slide 159: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令
格式：
JMP OPRD
目标地址
与JMP在同一代码段
与JMP不在同一代码段
原则上可实现在整个内存空间的转移

## Slide 160: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令——段内转移
  转移的目标地址在当前代码段内，段地址不改变。
  即：目标地址是16位偏移地址。
指令中直接给出目标地址
由指令中的寄存器或存储器操作数指出目标地址
段内直接转移
段内间接转移

## Slide 161: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令——段内直接转移
  转移的目标地址由指令直接给出
  格式：JMP Label
近地址标号

## Slide 162: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令——段内直接转移
  转移的目标地址由指令直接给出
JMP Label
JMP
Label
┇
┇
┇
代码段
位移量
下一条要执行指令的偏移地址=当前IP+位移量
XXH

## Slide 163: 例：代码段内有一条无条件转移指令
JMP NEXT 指令本身占有两个字节
操作码占一个字节；8位位移量占有一个字节
=1050H-1000H
源程序 ：
条件转移指令：JMP
next
...
...
next:
MOV AL,03H
E9
50H
...
...
B0
03H
...
...
3000:1000H
3000:1050H
(IP)
当前
D
8
=50H
(IP)=(IP)当前+D8
内存
执行操作：
（IP）←（IP）当前+ D8
qqq:

## Slide 164: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令——段内间接转移
  转移的目标地址存放在某个16位寄存器或存储器
  的某两个单元中
例：
  JMP BX
  若：BX=1200H
  则：转移的目标地址=1200H
JMP
┇
┇
代码段
1200H
MOV

## Slide 165: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令——段内间接转移
例：JMP WORD PTR[BX]
设：BX=1200H
JMP
┇
┇
┇
代码段
数据段
BX=1200
┇
XXH
XXH
IP
指令码

## Slide 166: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令——段内间接转移
例2：JMP WORD PTR [BX+DI]
设指令执行前:
(DS)=3000H,(BX)=1300H,
(DI)=1200H,(32500H)=2350H；
则指令执行后:(IP)=2350H
在汇编语言中,段内间接寻址通常写成：
JMP WORD PTR[BX+DI]
表示所取得的目标地址是一个字。（只改变IP）
┇

## Slide 167: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令——段间转移
  转移的目标地址不在当前代码段内。
  目标地址为32位，包括段地址和偏移地址。
指令中直接给出目标地址
由指令中的32位存储器操作数指出目标地址
段间直接转移
段间间接转移

## Slide 168: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令——段间直接转移
段内直接转移
  转移的目标地址由指令直接给出
格式：
  JMP FAR Label
  注：直接地址为符号地址时，段间直接转移指令中的符号地址前应加操作符FAR PTR。
远地址标号

## Slide 169: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令——段间直接转移
JMP
Label
┇
┇
┇
代码段1
Label与JMP之间的位移量
代码段2
XXH
XXH
XXH
XXH
IP
CS

## Slide 170: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令——段间间接转移
段内间接寻址
  转移的目标地址由指令中的32位操作数
  给出
例：
  JMP DWORD PTR[BX]
XXH
XXH
XXH
XXH
[BX]
IP
CS
JMP
┇
┇
┇
┇
指令码
代码段1
代码段2
数据段

## Slide 171: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令——段间间接转移
例如：JMP DWORD PTR[SI]
设指令执行前:(DS)=4000H,(SI)=1212H,
(41212H)=1000H,(41214H)=4A00H
则指令执行后:(IP)=1000H,(CS)=4A00H
于是转到4B000H 处开始执行指令。
例中的DWORD PTR表示转移地址是一个双字。

## Slide 172
4000
1212
+)
41212
DS
SI
00
10
00
4A
41212
41213
41214
41215
1000
4A00
IP
CS
段间间接转移操作示意图
11111111
11101100
JMP DWORD PTR [SI]的机器码
DS:[SI]

## Slide 173: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
无条件转移指令例
  MOV SI，1122H
  MOV WORD PTR[SI]，0120H
  ADD SI，2
  MOV WORD PTR[SI]，0122H
JMP DWORD PTR[SI-2]
JMP WORD PTR[SI]
JMP
1122H
┇
┇
┇
代码段
数据段
01H
22H
20H
01H
IP
CS
IP

## Slide 174: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
条件转移指令
  在满足一定条件下，程序转移到目标地址继续执行
格式：
JXX label ；xx为条件名称缩写
  条件转移指令均为段内短转移，即转移 范围为：
  -128------+127 字节

## Slide 175: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
条件转移指令
① 以单个状态标志作为转移条件助记符转移条件
助记符 | 转移条件 | 助记符 | 转移条件
JZ/JE | ZF=1 | JNZ/JNE | ZF=0
JS | SF=1 | JNS | SF=0
JO | OF=1 | JNO | OF=0
JP/JPE | PF=1 | JNP/JPO | PF=0
JC | CF=1 | JNC | CF=0

## Slide 176: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
条件转移指令
②以CX的值为0作为转移条件
助记符 | 转移条件
JECX | ECX=0
JCXZ | CX=0

## Slide 177: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
条件转移指令
③以两个无符号数比较的结果作为转移条件
助记符 | 转移条件
JA/JNBE | CF∨ZF=0 高于/不低于等于
JAE/JNB/JNC | CF=0 高于或等于/不低于/无进位
JB/JNAE/JC | CF=1 低于/不高于等于/有进位
JBE/JNA | CF∨ZF=1 低于或等于/不高于

## Slide 178: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
条件转移指令
④以两个带符号数比较的结果作为转移条件
助记符 | 转移条件
JG/JNLE | （SF⊕OF）∨ZF=0 大于/不小于等于
JGE/JNL | SF⊕OF=0 大于或等于/不小于
JL/JNGE | SF⊕OF=1 小于/不大于等于
JLE/JNG | （SF⊕OF）∨ZF=1 小于或等于/不大于

## Slide 179: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
条件转移指令
注意几点：
1 、所有条件转移指令只能用段内直接寻址方式都是相对转移，范围（-128~+127） 。
2 、条件转移指令中，相当一部分指令是在比较完二个数大小后，根据结果而决定是否转移。
3、条件转移指令不影响标志位，可以连续进行条件转移

## Slide 180: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（1）转移指令
条件转移指令
  例：统计内存数据段中以TABLE为首地址的100个8位符号数中正数、负数和零元数的个数。分别将个数存入PLUS,MINUS 和ZERO三个单元中。

## Slide 181: 条件转移指令例（流程图）
将存放各元素个数的单元清零
取首地址
设串长度
取一个字节数
正数个数加1
零元素加1
为负？
为零？
负数个数加1
N
Y
N
Y

## Slide 182: 程序示例
MOV CX,9
NEXT:
CMP TABLE[SI],0
JL P1
JZ P2
JG P3
P1:INC MINUS
INC SI
DEC CX
JNZ NEXT
JMP END
P2:INC ZERO
INC SI
DEC CX
JNZ NEXT
JMP END
P3:INC PLUS
INC SI
DEC CX
JNZ NEXT
JMP END
END:HLT ;halt cpu

## Slide 183: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（2）循环控制指令
循环范围：
  以当前IP为中心的-128～+127范围内循环。
循环次数由CX寄存器指定。
循环指令：
LOOP
*LOOPZ
*LOOPNZ
无条件循环指令
条件循环指令

## Slide 184: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（2）循环控制指令
无条件循环指令
格式：
LOOP LABEL
循环条件：
CX ≠ 0
操作：
DEC CX
JNZ 符号地址
循环控制指令不影响标志位。

## Slide 185: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（2）循环控制指令
条件循环指令
格式：
LOOPZ LABEL
循环条件：
CX ≠ 0 ∧ ZF=1(结果为0)
否则退出循环,执行LOOP后面的指令。

## Slide 186: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（2）循环控制指令
条件循环指令
格式：
LOOPNZ LABEL
循环条件：
CX ≠ 0 ∧ ZF=0(结果不为0)
否则退出循环,执行LOOP后面的指令。

## Slide 187: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（2）循环控制指令
例1：给 1A000H 开始的256个内存单元均减去1，若 发现某个单元减为0则立即退出循环，其后的单元不再减1。

## Slide 188: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（2）循环控制指令
MOV AX,1A00H
MOV DS,AX
MOV DI,0
MOV CX,256
GOON: DEC BYTE PTR[DI]
INC DI
CMP BYTE PTR[DI-1] , 0
LOOPNZ GOON
HLT

## Slide 189
例2：在40个元素构成的数组中，寻找第一个非零元素
MOV CX，40；
MOV SI，0FFH；
NEXT：INC SI；
CMP BYTE PTR [SI]，0；
LOOPZ NEXT; (CX)≠0∧ZF=1当前元素为0且未找完时，继续寻找
JNZ OKK；退出循环有两种情况：ZF=0，找到非零元素
或CX=0：整个数组已找完，未找到非零元素，此时ZF=1
CALL DISPLAY；未找到非零元素的处理
RET
OKK： .….. ；找到非0元素的处理
……
RET

## Slide 190
例3：在8000H开始的长度为1000字节的字符串中查找’S’，若找到，把其偏移地址记录在ADDR中，否则ADDR单元置为0FFFFH。
MOV DI, 8000H
MOV CX, 1000
MOV AL, ’S’
MOV ADDR, 0FFFFH
GOON: SCASB；字符串检索
LOOPNZ GOON
JNZ DONE
DEC DI
MOV ADDR,DI
DONE: HLT

## Slide 191: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
用于调用一个子过程；
  子过程由程序员预先设计
  并装入内存 。
  子过程执行结束后要返回
原调用处。
调用程序
调用点
入口地址
子程序

## Slide 192: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
保护调用现场：将调用指令的下一条指令的地址（断点）压入堆栈
获取子过程的入口地址：子过程第1条指令的偏移地址
执行子过程，含相应参数的保存及恢复；
恢复断点，返回原程序。将断点偏移地址由堆栈弹出。

## Slide 193: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
过程调用
段内调用
段间调用
段内直接调用
段内间接调用
段间直接调用
段间间接调用

## Slide 194: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
段内调用
被调用程序与调用程序在同一代码段
  调用前只需保护断点的偏移地址
格式：
CALL NEAR PROC
执行过程：
将断点的偏移地址压入堆栈
根据过程名找子程序入口
近过程名
代码段1
调用程序
被调用程序
代码段1

## Slide 195: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
段内调用示例
（1）CALL TIMRE
（2）CALL WORD PTR[SI]
直接调用
间接调用
44H
33H
CALL
代码段
数据段
┇
设：SI=1200H
CS=6000H
1200H
执行第（2）条指令后：
6000H
CS =
3344H
IP =

## Slide 196: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
段间调用指令
子过程与原调用程序不在同一代码段
断点保护时的压栈顺序：
  先将断点的CS压栈，再压入IP。
调用前需保护断点的段基地址和偏移地址

## Slide 197: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
段间调用示例
格式：
CALL FAR PROC
格式例：
  CALL FAR TIMRE
  CALL DWORD PTR[SI]
XXH
XXH
CALL
代码段
数据段
┇
SI
XXH
XXH
CS
IP

## Slide 198: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
返回指令
功能：
  从堆栈中弹出断点地址，返回原程序
格式：
RET
RET指令一般位于子程序的最后。

## Slide 199: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
返回指令RET
段内返回指令RET的操作为：
IP←((SP)+1,(SP)) ;栈顶内容弹出到IP
SP←(SP)+2
段间返回指令RET的操作为：
IP←((SP)+1,(SP)) ;栈顶内容弹出到IP
SP←(SP)+2
CS←((SP)+1,(SP)) ;栈顶内容弹出到CS
SP←(SP)+2

## Slide 200: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（3）过程调用和返回指令
返回指令RET
带立即数返回指令：RET N ； N为偶数
执行操作：从栈顶弹出返回地址后，再使SP的值加N。
例：RET 4
例子：参考P107

## Slide 201: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
中断指令
CPU在程序中允许安排一条中断指令来引起一个中断过程,这种中断叫软中断。 中断指令共有三条：
(1)INT n 执行类型n的中断服务程序，N=0～255
(2)INTO 执行溢出中断的中断服务程序
(3)IRET/IRETD 从中断服务程序返回调用程序

## Slide 202: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
中断指令
  引起CPU产生一次中断的指令。
中断是随机事件或异常事件引起，调用则是事先已在程序中安排好 ；响应中断请求不仅要保护断点地址，还要保护 FLAGS内容；调用指令在指令中直接给出子程序入口地址，中断指令只给出中断向量码，入口地址则在向量码指向的内存单元中。

## Slide 203: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
中断指令
格式：
INT n
说明：n × 4
中断类型码
n=0 〜 255
n х4
XXH
XXH
XXH
XXH
入口的段地址
入口的偏移地址
存放中断服务子程序入口地址的单元的偏移地址
代码段
数据段
┇
该单元在数据段，段地址=DS
┇

## Slide 204: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
中断指令的执行过程
  将FLAGS压入堆栈；
  将INT指令的下一条指令的CS、IP压栈；
  由n×4得到存放中断向量的地址；
  将中断向量（中断服务程序入口地址）送CS和IP寄存器；
  转入中断服务程序。

## Slide 205: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
中断指令的执行过程
n×4
22H
11H
00H
67H
IP
CS
68122H
MOV
代码段
数据段
┇
堆栈段
SP
FLAGSH
FLAGSL
IPH
CSL
CSH
IPL
┇
SP
SP
SP

## Slide 206: 中断指令例
执行程序段：
CS IP
6200H:0110H INT 21H
6200H:0112H MOV AX，BX
┇
12H
01H
00H
62H
SP=1200
FLAGSL
FLAGSH
SP=11FA
执行INT指令后
堆栈段

## Slide 207: 中断指令例
执行INT 21H指令后
IP=[21Hх4]
CS==[（21Hх4）+2]
0084H
23H
11H
00H
20H
IP
CS
数据段
┇
┇
┇
代码段
XX
21123H
中断服务子程序

## Slide 208: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
溢出中断指令。INTO
格式：
INTO
若OF=1,则启动一个类型为4的中断过程,给出一个出错标志,如果OF=0,不做任何操作。
INTO指令通常安排在有符号数加减运算指令之后。
相当于
INT 4

## Slide 209: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
中断返回指令IRET
格式：
IRET
中断服务程序的最后一条指令，负责
恢复断点
恢复标志寄存器内容

## Slide 210: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（4）中断指令
中断返回指令IRET
该指令执行的操作为：
IP←((SP)+1,(SP)) ;栈顶内容弹出到IP
SP←(SP)+2
CS←((SP)+1,(SP)) ;栈顶内容弹出到CS
SP←(SP)+2
FLAGS←((SP)+1,(SP)) ;栈顶内容弹出到FLAG
SP←(SP)+2

## Slide 211: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（5）处理器控制指令
标志操作指令
用来设置标志位的状态。
（1）CF设置指令
CLC 0→CF
STC 1→CF
CMC CF变反
（2）DF设置指令
CLD 0→DF (串操作的指针移动方向从低到高)
STD 1→DF (串操作的指针移动方向从高到低)
（3）IF设置指令
CLI 0→IF (禁止INTR中断)
STI 1→IF (开放INTR中断)

## Slide 212: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（5）处理器控制指令
外部同步指令
（1）暂停指令HLT
格式 : HLT
执行 : 使CPU处于暂停状态, CS：IP指向HLT后面的一条指令的的地址。
作用： 用于等待外部中断，中断处理结束后，继续执行HLT后的下一条指令。复位信号也可让CPU退出暂停状态。
HLT不影响标志位。

## Slide 213: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（5）处理器控制指令
外部同步指令
(2)空操作指令NOP
NOP指令不做任何实质性的操作,但占用3个时钟周期,然后执行下一条指令，多用于延时。

## Slide 214: 3.2 8086的指令集
程序控制指令——（5）处理器控制指令
外部同步指令
（3)总线封锁指令
LOCK实际上是一个指令前缀，可以放在任何一条指令前面。用来维持总线的锁存信号直到与其联合的指令执行完；CPU与其他协处理器协同工作时，可以避免破坏有用信息。

## Slide 215: 3.2 8086的指令集
汇编综合练习
例1：用汇编程序实现冒泡排序法。